АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОНОСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.03.2013г. №11

с. Кривоносово

Об утверждении схемы теплоснабжения

Кривоносовского сельского поселения

Россошанского муниципального района

Воронежской области на период до 2015 года

с учетом перспектив до 2025 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ              «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановляю:

1. Утвердить схему теплоснабжения Кривоносовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области согласно Приложения.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте поселения в сети « Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Кривоносовского

сельского поселения 	Л. В. Митусова

Приложение к постановлению администрации Кривоносовского сельского поселения от 22.03.2013г. №11

Схема теплоснабжения

Кривоносовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области

на период до 2015 года с учетом перспектив до 2025 года

с.Кривоносово, 2013г.

| Содержание |
| --- |
| 1. Общие положения | 4 |
| 2. Цели и задачи схемы теплоснабжения | 4 |
| 3. Функциональная структура теплоснабжения поселения | 4 |
| 4. Организация службы эксплуатации тепловых сетей | 6 |
| 5. Профилактика и ликвидация аварий на тепловых сетях | 6 |
| 6. Потребление тепловой энергии в поселении | 6 |
| 7. Прогноз потребления тепловой энергии в поселении | 7 |
| 8. Планируемые мероприятия по реконструкции источников теплоснабжения | 8 |
| 9. Развитие тепловых сетей на территории поселения | 9 |
| Приложение 1 | 10 |
| Приложение 2 | 11 |
| Приложение 3 | 12 |

- Общие положения

Схема теплоснабжения Кривоносовского сельского поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

- Цели и задачи схемы теплоснабжения

| 2.1 | Повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями. |
| --- | --- |
| 2.2 | Обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами. |
| 2.3 | Обеспечение согласованного развития тепловых сетей с реконструкцией морально устаревшего и физически изношенного оборудования |
| 2.4 | Обеспечение согласованного развития тепловых сетей с техническим перевооружением действующих котельных. |

- Функциональная структура теплоснабжения поселения

Кривоносовское сельское поселение входит в состав Россошанского муниципального района Воронежской области. Поселение расположено на юго-западе Россошанского района, расстояние до административного районного центра – г. Россошь составляет  48 километров. В состав поселения входит 2 населенных пункта: (село Кривоносово, хутор Крамаренков). Площадь поселения по состоянию на 01.01.2013г. - 9900 га. Административным центром поселения является с.Кривоносово. Численность населения Кривоносовского сельского поселения по состоянию на 01.01.2013г. составляет 975 человек. На территории поселения функционирует 3 котельных, находящихся на обслуживании МУП «Теплосеть» (табл.1):

Табл.2

Перечень котельных

| № | Наименование котельной, адрес | Тип котла, количество | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность котельной, Гкал/час | Отапливаемые объекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Газовая котельная с. Кривоносово, ул. Мира, 38а | Хопер-100 2 шт. | 2007 | 0,162 | школа |
| 2. | Угольная котельная с. Кривоносово ул. Больничная, 3 «б» | Универсал – 5М 2 шт | 1978 | 0,53 | участковая больница |
| 3. | Угольная котельная с. Кривоносово ул. Мира, 36 | Универсал – 5М 2 шт | 1978 | 0,704 | клуб, административное здание |

Централизованное теплоснабжение в населенных пунктах Кривоносовского сельского поселения отсутствует. Отопление индивидуальное: отопление в частных домах от печей и котлов на твердом топливе (дрова, уголь) и с газовым отоплением, горячее водоснабжение – отсутствует или от проточных водонагревателей; отопление объектов социальной сферы – от собственных котельных. Установленная мощность котельных 1,396 Гкал/час, присоединенная нагрузка 0,428 Гкал/час.

Существующие тепловые сети (табл.2) на территории поселения двухтрубные, симметричные. Общая протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 302 м. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из стекловаты с покровным слоем из стеклоткани. Сети работают на период отопительного сезона. Тепловые сети проложены в каналах под землей и в наружном исполнении (приложение 1, 2). Износ тепловых сетей составляет в среднем 20-85%.

Табл.3

Характеристика тепловых сетей:

| Котельная | Наружный диаметр Dн, м | Длина участка (в двухтрубном исчислении) L, м | Тип прокладки | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Газовая котельная с. Кривоносово, ул. Мира, 38а | 108 | 120 | подземное, наружное (воздушка) | 20 |
| Угольная котельная с. Кривоносово ул. Больничная, 3 «б» | 40, 57 | 122 | подземное | 85 |
| Угольная котельная с. Кривоносово ул. Мира, 36 | 89 | 60 | подземное | 85 |

На всех тепловых сетях отопления в качестве секционирующей и регулирующей арматуры установлены шаровые краны и задвижки.

Регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется исходя из наружной температуры воздуха каждого населенного пункта и, в соответствии с температурным графиком, определяется температура теплоносителя, уходящего из котельной  в теплосеть.

Отпуск тепловой энергии на каждой котельной осуществляется строго в соответствии с температурным графиком, утвержденном на предприятии.

Основным потребителем тепловой энергии являются бюджетные учреждения (объекты образования, здравоохранения, культуры). Существующие схемы тепловых сетей и систем теплоснабжения (приложение) являются оптимальными для поселения ввиду не большой протяженности магистралей, доступности к ревизии и ремонту.

- Организация службы эксплуатации тепловых сетей.

Теплоснабжение представляет собой сложное энергетическое хозяйство, связанное с выработкой тепла и его реализацией. От согласованности действий каждого подразделения зависит бесперебойное теплоснабжение и безаварийная работа оборудования источников тепла, сетей и абонентских вводов по установленному графику.

Перед каждым отопительным сезоном эксплуатирующая организация проводит подготовку наружных и внутридомовых тепловых сетей к новому отопительному сезону, в соответствии с графиками. Все тепловые сети проходят пусковые и эксплуатационные испытания. Во время подготовки к очередному отопительному сезону тепловые сети подвергаются промывке, опрессовки и гидравлическим испытаниям с составлением соответствующих Актов.

- Профилактика и ликвидация аварий на тепловых сетях.

В новых и прошедших капитальный ремонт сетях после сдачи в эксплуатацию длительное время могут не обнаруживаться скрытые дефекты, способные вызвать аварию. Во время эксплуатации происходит естественное старение трубопроводов. Поэтому противоаварийная профилактика заключается в заблаговременном выявлении очагов разрушения.

Содержание сетей в постоянной исправности,  ликвидация аварий и порывов возлагается на обслуживающую организацию.

- Потребление тепловой энергии в поселении.

Тепловой баланс складывается из полезного отпуска тепловой энергии, расхода на собственные нужды источников, потерь в тепловых сетях.

Объем отпуска потребителям зависит от структуры потребителей (договоры о теплоснабжении, заключаемые с потребителями). По факту 2012 г. отпуск тепловой энергии составил 698,331 Гкал. (табл.4).

Табл.4

Фактические показатели работы котельных в 2012г.

| Производство и транспортировка тепловой энергии | Гкал |
| --- | --- |
| Газовая котельная с. Кривоносово, ул. Мира, 38а |
| Выработка | 182,09 |
| Отпуск | 177,54 |
| Собственные нужды | 4,55 |
| Потери | 13,656 |
| % | 7,5 |
| Реализация | 163,88 |
| Угольная котельная с. Кривоносово, ул. Больничная, 3 «б» |
| Выработка | 287,822 |
| Отпуск | 280,627 |
| Собственные нужды | 7,195 |
| Потери | 21,587 |
| % | 7,5 |
| Реализация | 259,04 |
| Угольная котельная с. Кривоносово, ул.Мира, 36 |
| Выработка | 246,322 |
| Отпуск | 240,164 |
| Собственные нужды | 6,158 |
| Потери | 18,474 |
| % | 7,5 |
| Реализация | 221,69 |

7. Прогноз потребления тепловой энергии в поселении.

При оценке прироста тепловых нагрузок по Кривоносовскому сельскому поселению учтены следующие составляющие:

- прирост теплопотребления по расчетному плану Кривоносовского сельского поселения по периодам до 2025 года в соответствии с основными мероприятиями и функциональным зонированием территории Кривоносовского сельского поселения, которые предусмотрены Генеральным планом Кривоносовского сельского поселения;

-  данные о выданных разрешениях на подключение к котельным;

- данные о выданных согласованиях и отказах на подключение тепловых нагрузок;

-  прогнозируемые величины тепловых нагрузок.

Табл.5

Планируемый прирост тепловых нагрузок по Кривоносовского сельскому поселению в период до 2025 года

| № | Наименование показателей | Ед.изм. | 2010г. | 2015г. | 2020г. | 2025г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газовая котельная с. Кривоносово, ул. Мира, 38а |
|  | Установленная мощность котельной | Гкал/час | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка | Гкал/час | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 |
|  | Прирост подключенной тепловой нагрузки | Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Угольная котельная с. Кривоносово, ул. Больничная, 3 «б» |
|  | Установленная мощность котельной | Гкал/час | 0,53 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка | Гкал/час | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
|  | Прирост подключенной тепловой нагрузки | Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Угольная котельная с. Кривоносово, ул.Мира, 36 |
|  | Установленная мощность котельной | Гкал/час | 0,704 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка | Гкал/час | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 |
|  | Прирост подключенной тепловой нагрузки | Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Планируемые мероприятия по реконструкции источников теплоснабжения

В период до 2015 года с учетом перспективы до 2025 года планируется провести следующие мероприятия (табл.5):

Табл.6

| № | Котельная, адрес | Мероприятие | Установ-ленная мощность котельной, Гкал/час | Финансовые затраты, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в т.ч. по периодам |
|  |  |  |  |  | 2013-2015 г.г. | 2016-2020 г.г. | 2021-2025 г.г. |
| 1. | Газовая котельная с. Кривоносово, ул. Мира, 38а | Замена котлов Хопер-100 в кол-ве 2 ед. на новые, современные | 0,162 | 550,0 | - | 550,0 | - |
| 2. | Угольная котельная с. Кривоносово ул. Больничная, 3 «б» | Строительство газовой блочной котельной мощностью 0,6 Гкал с тепловыми сетями | 0,53 | 4100,0 | 4100,0 | - | - |
| 3. | Угольная котельная с. Кривоносово ул. Мира, 36 | Строительство газовой блочной котельной мощностью 1,0 Гкал | 0,704 | 4500,0 | 4500,0 | - | - |

- Развитие тепловых сетей на территории поселения

Численность населения в поселении ежегодно сокращается, поэтому нет перспектив строительства многоквартирного жилого фонда. Застройщики индивидуального жилищного фонда используют автономные источники теплоснабжения. В связи с этим потребностей в строительстве новых тепловых сетей нет.

Учитывая, что технологическое оборудование существующих угольных котельных в селе Кривоносово, ул.Больничная, 3б, ул.Мира, 36 выработали свой ресурс и морально устарели, а также то, что природный газ является самым дешевым энергоносителем возникла необходимость в строительстве блочных газовых котельных взамен угольных. Строительство тепловых сетей будет включено в проекты строительства блочных котельных.